Q/SBE

山东斯贝尔生物工程有限公司企业标准

Q/371626  SBE-001-2018

玉米浆干粉

2018年3月7日发布                       2017年3月7日实施

山东斯贝尔生物工程有限公司发布

前  言

本标准自发布之日起有效期三年

本标准由山东斯贝尔生物工程有限公司提出

本标准由山东斯贝尔生物工程有限公司起草

本标准主要起草人：李文丽

玉米浆干粉

- 范围

本标准规定了玉米浆干粉的术语定义，技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准仅适用于本公司生产的玉米浆干粉，当合同对玉米浆干粉技术要求有明确规定时，按合同规定的技术要求控制。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB 5009.3-2016                    食品中水分的测定

GB/T 6432-1994                    食品中蛋白质的测定

GB 5009.34-2016                   食品中二氧化硫的测定

GB 7718               食品安全国家标准，预包装食品标签规则

GB/T 6437-2002        饲料中总磷的测定，分光光度法

国家质量监督检验检疫总局第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

3、术语和定义

3.1玉米浆干粉：以玉米浆为原料经低温干燥而成的粉末状或块状产品

3.2批：在相同条件下，同一班次内生产的包装完好的同一品种为一批

- 技术要求

4.1感官指标

感官指标应符合表1的规定

表1

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 淡黄色至褐色 |
| 气味 | 具有本品特有的气味，无发酵、霉变及其他异味 |
| 杂质 | 无正常视力可见的外来杂质 |
| 组织形态 | 碎块状或粉末状 |

4.2理化指标

理化指标应符合表2的规定

表2

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重，%（质量分数） | ≤10.0 |
| 蛋白质（以干基计），%（质量分数） | ≥42.0 |
| 磷（以干基计），%（质量分数） | ≥1.0 |
| 二氧化硫 | ≤0.3 |
| 净含量 | 应符合《定量包装商品计量监督管理办法》 |

- 实验方法

5.1感官检验

5.1.1形态、色泽、杂质

称取样品10g,散放在白色的盘中，在自然光下直接观察并嗅其气味。

5.2理化检验

5.2.1干燥失重

按照GB 5009.3-2016食品中水分的测定方法测定

5.2.2蛋白质

按照GB/T 6432-1994食品中蛋白质的测定方法测定。

5.2.3磷

按照GB/T 6437-2002饲料中磷的测定方法测定。

5.2.4二氧化硫

按照GB/T 5009.34-2016食品中二氧化硫的测定方法测定。

5.3净含量：

用分度值为1g的电子秤进行检测，应符合国家质量检验检疫总局第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的规定执行。

6、检验规则

6.1组批

产品出厂前需按标准规定经厂检验部门逐批检验，合格后出具合格证，方可出厂。

6.2抽样方法和数量

6.2.1从每批产品中随机抽取不少于3个最小包装单位样品，然后用取样工具伸入每袋3/4处，所取试样不应少于100g。

6.2.2将选取的试样混匀，装入清洁、干燥带磨口玻璃瓶中，瓶上粘贴标签，注明生产班组、产品名称、批号及取样日期和地点。

6.3检验分类

6.3.1出厂检验

6.3.1.1每批产品出厂前必须经厂质量检验部门逐批检验合格，签发合格证后方可出厂。

6.3.1.2出厂检验的项目包括：感官、净含量、蛋白质、总磷、干燥失重、二氧化硫。

6.3.2型式检验

6.3.2.1常年生产的产品每年进行一次型式检验，有下列情况之一应型式检验。

- 新产品投产；

- 正常如原料、工艺有较大改变，可能影响产品质量；

- 长期停产后恢复生产；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求。

6.3.2.2型式检验的项目包括本标准中规定的全部项目。

6.4判定规则

6.4.1出厂检验项目全部符合本标准要求的判为合格品，当某项指标不符合要求时，可以加倍抽样复检，判定以复检结果为准。复检有一项不符合要求时，则直接判定为不合格。

6.4.2型式检验项目全部符合本标准要求的判为合格品，当某项指标不符合要求时，可以加倍抽样复检，判定以复检结果为准。

7   标志、包装、运输、贮存、保质期

7.1标志

销售包装上的标志、标签必须符合GB 7718的规定。

7.2包装

- 包装袋使用的内衬二层薄膜的塑料编织袋，袋口密封性良好。

- 包装袋印有明显防晒、防雨、防水标志。

7.3运输

运输工具必须清洁，无其它强烈刺激性气味，在整个运输进程中保持干燥、清洁，严禁与有毒、有腐蚀性物品混运，运输避免日晒雨淋，装卸时，应轻拿轻放。

7.4贮存

产品贮存在清洁通风、阴凉干燥的库房内。严禁与有毒有害的异味物品堆放在一起。

7.5保质期

在符合上述包装、运输、储存条件下保质期为18个月。