诸城市华远机械有限公司

项目名称：净菜加工设备报价单

供应商：诸城市华远机械有限公司

联系人:杨术龙

电话：15153673153

公司网址：www.huayuanjixie.com

公司简介：

诸城市华远机械有限公司坐落于中国的恐龙之乡——山东诸城，

是一家专业从事蔬菜，海产品，肉类，中药材加工机械开发，设计、制造及销售的现代化企业。

主导产品有气泡清洗机，筛板清洗机，巴氏杀菌机，脱盐机，连续式漂烫机，蒸煮冷却机，毛刷清洗机，喷淋式清洗机，涡流清洗机，振动筛，风干沥水机，翻转式吹干机，隧道式烘干机，净菜加工设备，夹层锅，行星搅拌炒锅等。

专业承接大型蔬菜，海产品，中药材初加工、深加工项目。

蔬菜清洗设备（菠菜，油菜，土豆，胡萝卜等蔬菜）

速冻，保鲜蔬菜深加工成套设备（莲藕，西兰花，山野菜，玉米，毛豆，豆角）

净菜加工成套设备（叶类，根茎类清洗去皮切割挑选包装等）

低温巴氏杀菌设备（酵素，酱腌菜，果汁，果冻等）

即食菌类（金针菇，杏鲍菇）加工成套设备，

酱腌菜（萝卜条，黄瓜，大蒜头，榨菜）加工成套设备，

土豆条/土豆片/土豆泥加工成套设备，

海产品（蛤蜊，海虹，帝王蟹，龙虾，鱼类）加工成套设备，

速冻食品（小龙虾，）生产线，

中药材（党参，当归，三七，天麻，丹参，蒲公英，桑叶）加工成套设备

火锅底料炒锅，低温巴氏杀菌沥水风干成套设备

袋装休闲（乡巴佬，小鱼仔，）食品加工成套除油洗袋风干沥水设备

公司自成立以来，经过不懈的努力，已成为蔬菜，海产品，中药材加工机械行业，具有竞争能力的制造厂家之一。我们将一如既往地奉行“恪守承诺，诚信以待”的经营宗旨，以高质量、高品质的产品，全心全意的服务于广大新老客户。

不断创新，立足国内市场，积极开拓国外市场，任重而道远，我们将以坚定的信念去迎接新的挑战，开创新的辉煌。

您好！

感谢贵公司对我公司的信任，根据贵公司的要求，考虑到整条生产线的贯穿性，净菜加工方案如下：

叶菜类：

检修输送--多功能切菜机--暂存提升--一级气泡清洗--二级气泡清洗--振动沥水--风干

根茎类：

毛刷清洗机--暂存提升--检修输送（双层）--切菜机--一级涡流清洗--振动沥水--二级涡流清洗--振动沥水--风干

设备详情如下：

●叶菜类：

一、检修输送机

设备用途：

用于原料的筛选、整理、去除病虫害、异性果、腐烂及切除根等不合格部分。（带工作台垃圾入料口。）

型号：HYSJ-T

技术参数：

输送速度：2.5m—12.5m可调

输送带有效宽度：600

皮带厚度3毫米

颜色：绿

修检工作台宽度：300

电源：380V  50HZ    功率：0.37KW

外形尺寸：3000*1060*1000     涡轮蜗杆减速机型号：RV50-20-B3

| 材料名称 | 材质 | 规格 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢板材 | SUS304不锈钢 | 工作台1.5mm、 | 韩国（青岛）浦项制铁有限公司 |
| 矩形方管（架体） | SUS304不锈钢 | 60*30*1.5mm | 广东佛山瑞丰不锈钢有限公司 |
| 输送带 | 优质PVC | 3mm无缝环形带 | 上海永利带业有限公司 |
| 调速电机 | 铸造铝合金 | RV50-20-B3 | 上海尤盛传动设备有限公司 |
| 轴承 | SUS304不锈钢 | SP205 | 常州市世辉传动件有限公司 |
| 主、从动辊 | SUS304不锈钢 | ￠30钢棒、￠57无缝管 | 青岛鑫广隆不锈钢有限公司 |
| 控制电器 |  |  | 浙江正泰 |
| 配电箱 | SUS304不锈钢 | 1.5mm | 韩国（青岛）浦项制铁有限公司 |

材料配置

二、多功能切菜机（台湾产）

设备用途：

将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。适合工厂、学校饭堂、食品厂等使用。

设备特点：

1、本机为双头型切菜机,可同时工作。

2、通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。

3、功能强大、一机多用、省时省力。

4、整机采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变频调速简单直接。

5、双头出料口设微动开关，操作安全。

技术参数：

成品形状：片、丝、丁、颗粒。

机器尺寸：1200（L）×580（W）×1300(H)(mm)

机器重量：135KG

切割长度：1－60mm(可调)

产量：300－1000KG/HR

电源： 220V  单相

皮带宽：118 mm

产地：整机台湾产

三、水槽提升机

技术参数：

外型尺寸：2500*850*1400mm

功率：0.37kw /380v/ 50Hz

速度：手动无级调速

输送带有效宽度：600 mm

输送带：sus304不锈钢输送板链

材料配置

传动电机：铝合金机体手动调速电机

传送带：不锈钢食品级网带

机架：38*38*1.5矩型不锈钢方管

其它材料：304不锈钢板剪、折而成

电器：正泰电器或同级别其它知名品牌电器

注：下方配有水槽

四、一级气泡清洗机

设备用途：

用于蔬菜清洗，达到去泥、清洗的目的。

技术参数：

输送带有效宽度：800mm

网带螺距：10*15mm,链条节距：38.1mm

传送速度2-10m/min

涡轮蜗杆减速机型号：RV50-20-B3

旋涡泵型号：XGB-30-300Z

风量：300³/h

外形尺寸：5000*1250*1350mm

材质配置:

| 材料名称 | 材质 | 规格 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢板材 | SUS304不锈钢 | 槽体2mm、内护板、料斗1.5mm、 | 无锡逸远钢业有限公司 |
| 矩形方管（腿、横梁、支撑） | SUS304不锈钢 | 60*40*1.5mm | 广东佛山瑞丰不锈钢有限公司 |
| 矩形方管（F型支架） | SUS304不锈钢 | 25*38*1.5 | 广东佛山瑞丰不锈钢有限公司 |
| 不锈钢输送网带 | SUS304不锈钢 | 穿轴直径：￠8，15*25 | 山东宁津守信板链网带有限公司。 |
| 不锈钢齿轮 | SUS304不锈钢 | 7齿、节距38.1 | 山东宁津守信板链网带有限公司。 |
| 旋涡泵 | 铸造铝合金 | XGB-30-300Z | 泰兴市东成气泵制造有限公司 |
| 调速电机 | 铸造铝合金 | RV50-20-B3 | 浙江正大传动设备有限公司 |
| 轴承 | SUS304不锈钢 | SPL205 、S6905Z | 常州市世辉传动件有限公司 |
| 主、从轴 | SUS304不锈钢 | ￠30钢棒 | 青岛鑫广隆不锈钢有限公司 |
| 控制电器 |  |  | 浙江正泰 |
| 配电箱 | SUS304不锈钢 | 1.5mm | 无锡逸远钢业有限公司 |

五、二级气泡清洗机

设备用途：

用于蔬菜清洗，达到去泥、清洗的目的。

技术参数：

输送带有效宽度：800mm

网带螺距：10*15mm,链条节距：38.1mm

传送速度2-10m/min

涡轮蜗杆减速机型号：RV50-20-B3

旋涡泵型号：XGB-30-300Z

风量：300³/h

外形尺寸：5000*1250*1350mm

材质配置:

| 材料名称 | 材质 | 规格 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢板材 | SUS304不锈钢 | 槽体2mm、内护板、料斗1.5mm、 | 无锡逸远钢业有限公司 |
| 矩形方管（腿、横梁、支撑） | SUS304不锈钢 | 60*40*1.5mm | 广东佛山瑞丰不锈钢有限公司 |
| 矩形方管（F型支架） | SUS304不锈钢 | 25*38*1.5 | 广东佛山瑞丰不锈钢有限公司 |
| 不锈钢输送网带 | SUS304不锈钢 | 穿轴直径：￠8，15*25 | 山东宁津守信板链网带有限公司。 |
| 不锈钢齿轮 | SUS304不锈钢 | 7齿、节距38.1 | 山东宁津守信板链网带有限公司。 |
| 旋涡泵 | 铸造铝合金 | XGB-30-300Z | 泰兴市东成气泵制造有限公司 |
| 调速电机 | 铸造铝合金 | RV50-20-B3 | 浙江正大传动设备有限公司 |
| 轴承 | SUS304不锈钢 | SPL205 、S6905Z | 常州市世辉传动件有限公司 |
| 主、从轴 | SUS304不锈钢 | ￠30钢棒 | 青岛鑫广隆不锈钢有限公司 |
| 控制电器 |  |  | 浙江正泰 |
| 配电箱 | SUS304不锈钢 | 1.5mm | 无锡逸远钢业有限公司 |

六、振动沥水机

设备用途：

用于产品的输送、布料、筛选、沥水

技术参数：

设备有效宽度：1000

振动电机功率：0.75kw

激振力：0-3KN

外形尺寸：1000*2000*750

材料配置表：

| 材料名称 | 材质 | 规格 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢板 | SUS304不锈钢 | 左右侧板5毫米不锈钢板 | 韩国（青岛）浦项制铁有限公司 |
| 不锈钢板材 | SUS304不锈钢 | 筛板2mm不锈钢板 | 韩国（青岛）浦项制铁有限公司 |
| 矩形方管 | SUS304不锈钢 | 100*100mm | 广东佛山瑞丰不锈钢有限公司 |
| 振动电机 | 球磨铸铁 | 0.25kw | 河南振动电机厂 |
| 控制电器 |  |  | 浙江正泰 |

七、风干沥水机

技术参数：

外形尺寸：3000*1240*1450mm

有效宽度：1000mm

网带参数：链条节距31.75mm，穿轴ø8mm，穿丝2.0mm，螺距20mm*30mm

风机参数：380v/50Hz/0.75kw

转速：2800转

风压：1100 Pa

风量：900m³/h

风机数量：6台

功率：5.25kw  380V  50HZ

材料配置

传动电机：铝合金机体手动调速电机

传送带：优质304不锈钢

风刀：优质304不锈钢  厚度1mm

侧板：优质304不锈钢  厚度2mm

支架：50*50*2不锈钢矩形方管

控制电器：正泰电器

●根茎类：

八、毛刷清洗机

产品介绍：

此设备操作方便产量高，脱皮干净，全不锈钢制做。本机主要由变速电机、8支毛棍等组成。是我们厂吸取了国内外对根薯类加工机械的特点设计制造的，采用毛刷原理,广泛适用于圆形，椭圆形果蔬比如生姜、胡萝卜、山芋、马铃薯、红薯、猕猴桃等根薯类蔬菜的清洗、脱皮。该机具有外形美观和操作方便，清洗脱皮容积大、效率高，耗能小，可连续清洗，操作简单，使用寿命长等特点，刷辊材料经特殊工艺处理(采用尼龙线绳轧制而成)，经久耐用，耐磨性能好。箱体采用优质不锈钢材质，不锈蚀、清洁卫生。可根据客户要求定制。

技术参数

| 型号 | HY-1800 |
| --- | --- |
| 功率 | 3kw |
| 电压 | 380v |
| 外形尺寸 | 2400*850*850mm |
| 重量 | 460kg |
| 产量 | 1500-2000kg/h |

材料配置

设备主体采用2mm的sus304不锈钢板材制作。

侧板用5mm的激光切割304不锈钢

减速电机功率：2.2kw（国内一线品牌）

轴承及轴承座均采用洛阳一厂。

九、提升机

技术参数：

外型尺寸：2500*850*1400mm

功率：0.37kw /380v/ 50Hz

速度：手动无级调速

输送带有效宽度：600 mm

输送带：sus304不锈钢输送板链

材料配置

传动电机：铝合金机体手动调速电机

传送带：不锈钢食品级网带

机架：38*38*1.5矩型不锈钢方管

其它材料：304不锈钢板剪、折而成

电器：正泰电器或同级别其它知名品牌电器

注：下方配有水槽

十、检修输送机

设备用途：

用于原料的筛选、整理、去除病虫害、异性果、腐烂及切除根等不合格部分。（双层带工作台垃圾入料口，上层输送原料，下台切割菜输送。）

型号：HYSJ-T

技术参数：

输送速度：2.5m—12.5m可调

输送带有效宽度：500

皮带厚度3毫米

颜色：绿

修检工作台宽度：300

电源：380V  50HZ    功率：0.37KW

外形尺寸：6000*1160*1000     涡轮蜗杆减速机型号：RV50-20-B3

| 材料名称 | 材质 | 规格 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢板材 | SUS304不锈钢 | 工作台1.5mm、 | 韩国（青岛）浦项制铁有限公司 |
| 矩形方管（架体） | SUS304不锈钢 | 60*30*1.5mm | 广东佛山瑞丰不锈钢有限公司 |
| 输送带 | 优质PVC | 3mm无缝环形带 | 上海永利带业有限公司 |
| 调速电机 | 铸造铝合金 | RV50-20-B3 | 上海尤盛传动设备有限公司 |
| 轴承 | SUS304不锈钢 | SP205 | 常州市世辉传动件有限公司 |
| 主、从动辊 | SUS304不锈钢 | ￠30钢棒、￠57无缝管 | 青岛鑫广隆不锈钢有限公司 |
| 控制电器 |  |  | 浙江正泰 |
| 配电箱 | SUS304不锈钢 | 1.5mm | 韩国（青岛）浦项制铁有限公司 |

材料配置

十一、球根茎类切菜机

产品介绍：

1.用于球根茎类瓜果的切割，如:萝ト，土豆，红薯，芋头，笋，洋葱，茄子，苹果，生姜，木瓜，菠萝等等

2多功能切割，可切片，切丝，切条。通过更换刀盘来实现。每台机器配套一个刀盘，刀盘规格订做，规格可选。

切片规格范围:lmm-8mm:切丝规格范围:3mm-8mm

3.适用于中央厨房业者、罐头加工厂、急速冷冻工厂、食品加工厂餐饮行业、饭堂等等。

4.机台外部为不锈钢材质，经久耐用。

5.一机多用，功能强大，产量高，刀盘更换方便，操作简单，清洗方便。

设备参数：

型号:HYSH-100L

电压:220V

功率:0.75KW

马力:1HP

重量:150KG

尺寸:750＊800＊900M

产量:600-1500公斤/小时

十二、双级涡流清洗机

产品介绍：

涡流清洗机采用气泡水浴清洗，适用水果、蔬菜（新鲜菜，腌制菜、菌类菜）水产品、药材的清洗，可根据产量大小定制，设备采用优质不锈钢材质，符合食品卫生标准，设备设有气泡发生装置，使物料呈젊滚状态，去除泥沙灰尘以及表面农残功效。设备全部不锈钢制造，是清洗食品的设备气泡清洗式＋旋流式洗菜机的优点。在传统旋流式清洗的基础上，加入气泡清洗设计，缸底布置高压注气管，用于消除传统漩流式洗菜机在清洗未经切割蔬菜清洗时产生的抱团现象，高压气泡能够分离成团的蔬菜，解决纯流式洗菜机只能清洗切割后物料的尴尬弊端。排气管更配备有泄压阀，以适应清洗不同物料时调整气泡强度。转清洗＋16支高压可调气泡震动清洗，双重洁净清洗无论是整菜还是切好的段菜，碎菜，涡流式洗菜机均能轻松应付工作过程中，介质水通过循环水泵将过滤后的水再打到主槽体中，实现水的循环再利用，既节省能源又环保卫生提升部分上部的喷淋水管始终供水，使水箱内的污水逐步被替换。

技术参数

产量：2T/H

电压：380V

功率：4.53KW

振动电机：0.13KW*2

风机：0.37KW

水泵：3.75KW

调速电机：0.25KW

十三、风干机

技术参数：

外形尺寸：3000*1240*1450mm

有效宽度：1000mm

网带参数：链条节距31.75mm，穿轴ø8mm，穿丝2.0mm，螺距20mm*30mm

风机参数：380v/50Hz/0.75kw

转速：2800转

风压：1100 Pa

风量：900m³/h

风机数量：6台

功率：5.25kw  380V  50HZ

材料配置

传动电机：铝合金机体手动调速电机

传送带：优质304不锈钢

风刀：优质304不锈钢  厚度1mm

侧板：优质304不锈钢  厚度2mm

支架：50*50*2不锈钢矩形方管

控制电器：正泰电器

十四、真空包装机

设备简介：

DZ-600系列真空包装机是在普通真空包装机的基础上发展起来的新一代多功能真空包装设备，它整个工作过程采用正泰电气控制，自动化程度高，大大减轻了操作者的劳动强度，生产效率高，包装的产品真空度高、产品保质期大大延长，外形美观。

包装机产品技术参数及配置：

| 产品技术参数 |
| --- |
| 项目 | 内 容 |
| 封口长度 | 600mm |
| 封口宽度 | 8mm |
| 封口线间距 | 500mm |
| 真空室尺寸 | 690×620×160mm |
| 抽真空时间 | 0.1-99．9S |
| 热封时间 | 0.01-9.99S |
| 真空度 | ≤200pa |
| 总功率 | 3.0KW（常规配置） |
| 电源电压 | 380V/50HZ |
| 包装能力 | 2-5次/min（根据包装袋大小而定） |
| 外形尺寸 | 1400×720×950mm（实际尺寸与客户要求有关） |
| 产品主要配置 |
| 真空泵 | 合资品牌Dalouton（大路通） |
| 电气控制系统 | 正泰,驰名商标 |
| 电磁阀 | 温州大昌 |
| 轴承 | 正宗哈轴 |
| 设备主体 | SUS304不锈钢制作（宝钢或太钢产） |
| 变压器BK800 | 安丘鑫源（纯铜线） |
| 弹簧 | 诸城昌泰 |
| 酚醛板（厚16mmX长620mm） | 诸城四达 |
| 工作平台及工作室 | 4mm厚（实厚3.85mm以上） SUS304不锈钢制作（宝钢或太钢产） |
| 设备前门 | 1.5mm厚不锈钢（实厚±0.2mm） |
| 侧门及后门 | 0.8mm厚不锈钢（实厚±0.2mm） |
| 垛子（4个） | 2.0mm厚不锈钢（实厚±0.2mm） |
| 设备横梁（真空泵支撑梁） | 2.5mm厚不锈钢板折弯制作（实厚±0.2mm） |

设备报价：

叶类蔬菜

| 设备名称 | 尺寸（mm） | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 修检输送机 | 3000*600 | 18000 |
| 多功能切菜机 | HYQC-1 | 28000 |
| 提升机 | 2500*600 | 15000 |
| 一级气泡清洗机 | 5000*800 | 48000 |
| 二级气泡清洗机 | 5000*800 | 48000 |
| 振动筛 | 2000*1000 | 12000 |
| 风干机 | 3000*1000 | 26000 |
| 合计 | —— | 195000 |

球茎类

| 设备名称 | 尺寸（mm） | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 毛刷清洗机 | 1800*850 | 18000 |
| 提升机 | 2500*600 | 15000 |
| 修检输送机 | 6000*600 | 24000 |
| 切菜机 | HYSH-100L | 28000 |
| 一级提升涡流清洗机 | HYWL-5000 | 68000 |
| 二级涡流清洗机 | HYWL-5000 | 62000 |
| 风干机 | 3000*1000 | 26000 |
| 真空包装机 | DZ-600 | 13000*2 |
| 合计 | —— | 267000 |

合计总价：462000元。（报价不含税不含运费）

含税加10%

交货期：30天

交易方式：首付定金30%，发货前付清余款。

售后服务：

1、设备安装以及调试现场

供方电话指导安装调试,在接到需方调试通知后，供方在48小时内将立即安排人员对设备进行接线、调试。

2、操作人员培训

设备自接线、调试起，需方操作人员将在供方的指导下，学习设备的机械工作原理和操作过程中的维修保养要素，掌握利用设备理论和实践经验，生产出合格产品。

3、设备保修

设备保修期一年，凡是保修期内因非人为因素引起的设备故障，供方必须进行维修。

4、技术服务

凡在使用中遇到的技术问题、供方免费提供技术服务。

5、保质期后的设备维修

凡保质期后设备出现的问题，供方将提供高质量的维修服务和原装配件，费用按统一优惠价格执行。

6、服务承诺

供方专售后服务电话凡是上门服务将在24-36小时内到达现场。

7、售后服务零配件库存保证

供方备有充足的备品备件，按用户需要4小时内特快发出。

诸城市华远机械有限公司

联系人：葛建军

电话：15153673153

日期：2020年3月18日星期三