合肥三若食品机械科技有限公司

月饼纸包机

适用范围：

本机适用于各种酥饼、苏式月饼、广式月饼、云片糕、绿豆冰糕、酥糖、蛋糕等产品纸/塑料膜折叠包装。

主要技术参数：

产     量：  2000-3600个/小时

月饼生产线SRGY-2000

组成机构：月饼包馅机、月饼成型机、月饼排盘机；

烘焙类食品：伍仁月饼、流芯月饼、桃酥、凤梨酥、夹心饼、南瓜饼、软皮老

婆饼、造型饼干、软馅饼干、枣泥饼、麻薯饼、馅饼。

调理类食品：麻薯、红龟果、汤圆、芋圆、肉圆、肉馅饼、奶黄包、豆沙包、

芝麻球。

主要技术参数：

型    号：SRB-5000       产    量：3000-7000个/小时

成品重量：15-260克/个    功    率：2.2KW

机器重量：400KG           外形尺寸：1160x880x1230mm

酥饼生产线SRSB-6000

组成机构：主机、加馅机、捏花机；

适用范围：

主要用于各式酥饼、苏式月饼、黄山烧饼、金华酥饼、鲜花饼、牛舌头饼、老婆饼、绿豆饼等产品。

主要功能特点：

SRSM-III型三道擀面酥饼面包成型机组在SRSM-II酥饼机组基础上提升改进而成。更加提高产品多样性，采用三段渐进式打薄方式将面皮压成合适厚度，由分离式给馅机将馅料充填到面皮上，经由成型卷轮将面皮卷成长条状，最后由分离式捏花机成型为球状或长条状，不破坏面皮筋性，仿纯手工制作，确保制品焙烤工艺不受影响，外观平整、光滑、自然、美观、酥皮层次分明，保持原有风味。

主要技术参数：
型号：SRSM-III          产品重量：15~150克/个     功率：4.2Kw 
生产能力：1000~6000个/小时    外型尺寸：5200×680×1750mm

机器重量：800公斤

面包生产线

组成机构：主机、加馅机、独立切台；

适用范围：

蜂巢面包、奶香面包、果酱面包、丝卷面包、土司、毛毛虫、手撕面包等；

主要技术参数：

型  号  SRSM-III    面包规格  10-500克/个（面包） 
速  度  1000-12000个/小时（面包） 功  率   4.2Kw 
外型尺寸   5200×680×1750mm   重量 680KG

夹馅麻花机

组成机构：主机、加馅机、自动搓条机三台组成

主要功能特点：

此机首先将面皮压成合适厚度宽度，再由压条机压条成型，再由分离式给馅机将馅料充填到压好的面皮上，经由成型卷面辊将面皮卷成长条状，由切台分切需要的长度，最后经过自动搓条机搓制成型。该产品不破坏面皮筋性，仿手工制作成型。目前天津麻花都是这种机型制作而成。自动搓条机可根据客户实力及场地选配，搓条机也可直接和油炸线对接，完成更高自动化，节省人工成本。

主要技术参数：

型号：SRMH-Ⅳ型　　 产量： 1000—4000个／小时

最大功率 4KW        成品重量 10-500克

机器重量 约800KG    外形尺寸 4100×1300×1750mm

猫耳朵/酥生产线

主要功能特点：

1.猫耳酥生产线工作步骤由自动完成压皮、加馅、成型、切片等步骤，机器可直接连上油炸线，一人就可操作整条线，产品层次分明，无空心现象，一台机器同时出两条面片，产量提高一倍，猫耳酥不同大小均可调节。

2.猫耳朵生产线工作步骤由自动完成压片、皮馅叠合、搓条、切断、二次搓条、高速切片；产品层次分明，无空心现象，是猫耳朵传统食品的理想机器。

主要技术参数：

型号：SRMRD-Ⅲ          产量：200-300斤／小时

最大功率： 6KW          机器重量：约1000KG

外形尺寸： 12000×850×1550mm

擀饼机SRGB-500

适用范围：适合烧饼，东北酥饼，潼关肉夹馍以及易收缩面团。

主要功能特点：

自动机械擀饼机专为饼类食品生产的配套设备，产量高，性能稳定，是广大新老客户不错的选择。采用机械式仿手工擀饼。

主要技术参数：

型号产品：SRGB-25    生产能力：50只/分

功      率：1KW   外形尺寸：1300*860*1320mm  重量：220KG

牛舌头饼机SR-NS300