西安天本生物工程有限公司企业标准

生姜标准化提取物(Ginger Root Extract)质量标准

西安天本生物工程有限公司发布

生姜提取物质量标准Standards

| 标准名称 | 生姜质量标准 | 版本号 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准编号 | TB-ZY-ZL-ST-004 | 颁发部门 | 质量部 |
| 编制人 | 王菲 | 审核人 | 张金平 | 批准人 |  |
| 编制日期 | 2018.12.29 | 审核日期 | 2019.01.01 | 批准日期 |  |

1.目  的：本标准适用于以生姜为原料经提取而成的规格为1%-10%的姜辣素生产制造和市场流通。

2.范  围：标准规定了生姜检验方法、规格指标和标签、包装、运输、贮存要求。

3.质量要求：

表1 感官要求

| 项目 | 规格要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 淡黄色粉末 | 目测 |
| 气味 | 味辛辣 | 目测 |
| 外观 | 均匀、无可见异物的粉末 | 目测 |

表2 理化要求

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 干燥失重(105°C 3H ) ≤ | 5.0% | CP2015版四部通则 0831 |
| 炽灼残渣 ≤ | 5.0% | CP2015版四部通则 2302 |
| 堆积密度 | 紧密度(g/100ml) | 45~65 | USP36 616 |
|  | 松密度(g/100ml) | 60~80 | USP36 616 |
| 粒度(80目筛的通过率，%) ≥ | 95 | CP2015版四部通则0982 |
| 铅（以Pb计）/（ppm）≤ | 5 | GB 5009.12 |
| 砷（As）/（ppm） ≤ | 2 | GB 5009.11 |
| 汞（以Hg计）/（ppm）≤ | 0.5 | GB 5009.17 |
| 镉（以cd计）/（ppm） ≤ | 0.3 | GB 5009.15 |
| 重金属[以Pb计/(mg/kg)] ≤ | 10 | GB 5009.74 |
| 指标成分含量(%)≥ | 1-10 | TB-QB-004A |

表3 微生物要求

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 细菌总数/（cfu/g）＜ | 1000 | GB 4789.2 |
| 霉菌及酵母菌数/（cfu/g）＜ | 100 | GB 4789.15 |
| 大肠杆菌 | 不得检出 | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌 | 不得检出 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | GB 4789.10 |

4.控制要求

4.1 包装

包装材料应符合GB 4806.1食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求。

4.2 标签

包装标签上应标明：产品名称、批号、规格、净含量、执行标准、生产厂名、厂址、产地、生产日期、保质期、贮存条件。

4.3 运输

运输时必须轻装轻卸，不得与有毒、有害、有异味、易污染物品混装载运，严防挤压、雨淋、暴晒。

4.4 贮存

产品应贮存于阴凉、干燥的仓库中。避免与有毒、有害、易腐、易污染等物品一起堆放。

4.5 保质期

在符合规定的贮运条件、包装完整、未经开启封口的情况下，保质期为24个月。